## Slide 1: Опыт реализации пилотных проектов информационного обмена в формате CIM-XML в деловых процессах, связанных с предоставлением субъектами электроэнергетики информации, необходимой для оперативно-диспетчерского управления
Главный специалист ОССМЗУиЦСПА СЭР Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ
Жаврид Наталья Сергеевна
Ведущий эксперт САСДУ Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала
Шевчук Сергей Андреевич
III ежегодная специализированная конференция по внедрению CIM в электроэнергетике
08-10 февраля 2023 года
Филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ
Notes: 1

## Slide 2: Деловые процессы, выполняемые с применением CIM в Филиале АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ
2
Пилотные проекты с АО «Россети Тюмень»
Взаимодействие с субъектами электроэнергетики
Взаимодействие с ДЗО «Россети»
CIM
Специализированное ПО
CIM-портал
Информационный обмен в соответствии с ГОСТ Р 58651
Перспективные деловые процессы
Тиражирование решений пилотных проектов с АО «Россети Тюмень»
Пилотный проект с ЦПМЭС

## Slide 3: Взаимодействие с ДЗО «Россети» в ОЗ Тюменского РДУ
Проверены фрагменты в объеме базисного профиля с Восточным ПМЭС, Ямало-Ненецким ПМЭС, Южным ПМЭС.
Проверен фрагмент расширенного профиля по 6 объектам от ЦПМЭС.
Планируется выдать рекомендации по тиражированию проекта и разработать детализированные графики информационного обмена филиалов ПАО «Россети» - ПМЭС с филиалами АО «СО ЕЭС».
Результаты:

## Slide 4: Взаимодействие Тюменского РДУ с субъектами электроэнергетики
В соответствии с изменениями в Правилах предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.02.2019 №102, в редакции Приказа Минэнерго России от 14.04.2022 № 325, начиная с 1 января 2024 г. предоставление в диспетчерские центры информации, предусмотренной пунктом 4а Правил, должно осуществляться в формате CIM.
!
Chart: 
| Специализированный ПК | CIM-портал
 | 7 | 69
Разработаны совместные планы-графики организации процесса предоставления фрагмента модели в формате CIMXML
Получены списки сотрудников, ответственных за внесение изменений на CIM – портале.
Сотрудники зарегистрированы, организован доступ к порталу.
Организована опытная эксплуатация предоставления информации через веб-интерфейс CIM-портала.

## Slide 5: Взаимодействие Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ и АО «Россети Тюмень» при обмене данными ИМ
5
Информация о режимах заземления нейтралей силовых трансформаторов
Списки работников, допущенных к производству переключений и ведению оперативных переговоров
Информация по результатам контрольных замеров и внеочередных замеров
Результаты:
В апреле 2022 г. завершены работы по реализации информационного обмена расширенным набором данных в соответствии с серией ГОСТ 58651.
В мае 2022 г. определен перечень и организована работа перспективных деловых процессов с использованием CIM обмена.
Перспективные деловые процессы

## Slide 6: Предоставление информации по результатам контрольных замеров и внеочередных замеров
Сведения о параметрах потокораспределения электрического режима, нагрузках и уровнях напряжения;
Сведения о нагрузке потребителей, включенных в графики аварийного ограничения режима потребления;
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки и иных видов противоаварийной автоматики
!
Проработку вопросов автоматизации предоставления данных о нагрузках, включенных в ГАО, и объемах УВ автоматики целесообразно осуществлять на последующих этапах ввиду неготовности профиля ИМ и ПО к приему и использованию таких данных.

## Slide 7: Предоставление информации по результатам контрольных замеров и внеочередных замеров
Внести изменения в деловой процесс – получать данные не пофидерно, а только для оборудования 110 кВ и выше (для Т/АТ – также по сторонам СН и НН)
Данные должны передаваться в виде переменных состояния, привязанных к полюсам оборудования с идентификацией по mRID
Получаемые данные должны импортироваться в TNA АО «СО ЕЭС» и не требовать доработки
Основные принципы предлагаемого решения
Информационная модель
Проект TNA для обработки КЗ
TNA
ТМ
Ручной ввод
Данные КЗ от других субъектов
ПО «Замер»
Данные КЗ
ОИК СК-11
ССПИ
Россети
СО ЕЭС
Notes: В докладе обязательно на словах кратко рассказать, как и в какой форме в настоящий момент принимается информация, как обрабатывается и как используется дальше.
Также обязательно упомянуть, что для других субъектов подготовлены предложения по порядку взаимодействия

## Slide 8: Предоставление информации по результатам контрольных замеров и внеочередных замеров
Результаты тестирования
Мероприятия
Невозможность применения xml-файла в TNA
Отсутствует отображение на графике, лишь в табличных формах TNA
Объем информации в xml-файле больше требуемого
Проблема приема-передачи информации по нагрузке
Сформировать и направить в АО «Россети Тюмень» требования к выгружаемым данным из ПО Замеры
Провести совещание между Филиалом АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, АО «Россети Тюмень» и АО «Монитор Электрик
Разработать и утвердить двухэтапный План-график
Для предоставления информации техническая возможность имеется, однако в результате тестирования выявлен ряд проблем и особенностей формата передачи

## Slide 9: Обмен информацией при определении и изменении режимов заземления нейтралей силовых трансформаторов
Рассмотрение
Согласование изменений
Корректировка
Расчет и выбор параметров настройки
Утверждение перечня
Внесение изменений в Перечень проводится ежегодно и при наступление определенных обстоятельств (при появлении новых характерных ремонтных схем, не учтенных в перечне, при вводе в работу / замене / выводе из эксплуатации силовых трансформаторов), т.е. частота изменений незначительна
Деловой процесс по согласованию и утверждению режимов заземления нейтралей силовых трансформаторов между филиалами АО «СО ЕЭС» и сетевыми организациями (ДЗО ПАО «Россети») является итерационным
Формирование проекта
Регламент
взаимодействия АО «СО ЕЭС»
и сетевых организаций, являющихся дочерними обществами ПАО «Россети»,
при определении и контроле режима заземления нейтралей силовых трансформаторов высшим классом напряжения 110, 220 кВ
Утвержден 29.12.2017

## Slide 10: Обмен информацией при определении и изменении режимов заземления нейтралей силовых трансформаторов
Получение информации по режимам заземления нейтралей для нормальной схемы организовано в рамках предоставления данных по Приказу Минэнерго №102 в соответствии с ГОСТ Р 58651
АО «Россети Тюмень» и АО «ЕЭСК» для передачи соответствующей информации в РДУ используются следующие классы CIM:
распредустройства (VoltageLevel) класса напряжения «Нейтраль»
Перемычка (Jumper)
Ячейка (Bay)
ЗаземлРазъединитель (GroundDisconnector)
Разрядник (SurgeArrester)
Текущий уровень автоматизации приема и обработки информации по режимам заземления нейтралей для нормальной схемы достаточен для задач АО «СО ЕЭС»

## Slide 11: Обмен информацией при определении и изменении режимов заземления нейтралей силовых трансформаторов
Принятые решения:
Для автоматизации процедуры согласования и утверждения режимов заземления нейтралей трансформаторов в ремонтных схемах требуется разработка специализированного программного комплекса, что в настоящее время нецелесообразно: высокая трудоемкость реализации, низкая актуальность автоматизации
Имеется потребность в получении информации о текущем положении нейтралей трансформаторов. Целесообразно использовать имеющиеся каналы передачи телеметрической информации

## Slide 12: Предоставление списков работников, допущенных к производству переключений и ведению оперативных переговоров
12
Утвержден план-график
Согласованы подходы по описанию работников в ИМ
Разработаны методические указания
Подготовлены требования к программному обеспечению
АО «СО ЕЭС»
2
1
3
4

## Slide 13: Предоставление списков работников, допущенных к производству переключений и ведению оперативных переговоров
Для предоставления списков персонала техническая возможность имеется, произведены тестовые обмены, но необходима доработка ПО и справочников для дальнейшего использования информации в деловых процессах АО «СО ЕЭС»
В настоящий момент разработан проект методических указаний, формализующих следующие вопросы:
Описание организационной структуры предприятий
Назначение ролей персонала, привязка оперативно-выездных бригад к нескольким энергообъектам
Правила создания и удаления объектов ИМ для новых и увольняющихся сотрудников
Необходимые меры по защите персональных данных

## Slide 14: Предоставление списков работников, допущенных к производству переключений и ведению оперативных переговоров
Организация
Подразделения
Персонал
Описание организационной структуры предприятий
В информационной модели СО используется упрощенная организационная структура, планируется перейти на использование реальной структуры предприятия

## Slide 15: Предоставление списков работников, допущенных к производству переключений и ведению оперативных переговоров
Привязка оперативно-выездных бригад к нескольким энергообъектам
В настоящий момент приходится дублировать персонал ОВБ под разными энергообъектами, предлагается реализовать возможность привязки одного сотрудника к нескольким энергообъектам путем доработки профиля ИМ

## Slide 16: Предварительные результаты пилотных проектов
Предоставление списков работников
Предоставление информации о КЗ
Обмен информацией о заземлении нейтралей трансформаторов
Выработано техническое решение, проведены тестовые обмены
Разработан проект методических указаний по моделированию
Проведено определение вариантов решения
Прорабатывается план-график реализации (требует согласования с внешним разработчиком)
Проведен анализ делового процесса. Достаточный уровень автоматизации для обработки информации по режимам заземления нейтралей в нормальных схемах, в т.ч. Для формирования математической расчетной модели сети
Прорабатываются технические решения по модернизации ПО и справочников

## Slide 17: Актуальные вопросы по информационному обмену
Необходимы инструменты автоматизации проверки фрагментов ИМ по расширенному профилю, включая функционал автоматического назначения идентификаторов объектов
Требуется актуализация Регламента взаимодействия Филиалов АО «СО ЕЭС» и дочерних обществ ПАО «Россети» при обмене данными информационных моделей электрической сети:
в части моделирования и обмена информации перспективного оборудования;
в части регламентных работ по предоставлению фрагмента ИМ, проверки, устранению замечаний по результатам проверки ИМ;
в части обмена информацией о работниках, занимающихся сопровождением ИМ
Для присоединения к процессу других субъектов актуальна разработка типового Регламента взаимодействия при обмене данными ИМ
Требуется поднятие статуса Методических указаний по цифровому моделированию электрических сетей до отраслевого стандарта
Требуется проработка и обсуждение предложений по взаимодействию с субъектами в части предоставления результатов контрольных и внеочередных замеров
Необходимо регулярно проводить очные встречи специалистов, задействованных в деловых процессах, и разработчиков ПО для обмена опытом

## Slide 18: Спасибо за внимание
Жаврид Наталья Сергеевна
e-mail: ZhavridNS@tumrdu.so-ups.ru,тел. 8(3462) 76-23-47, +7-922-602-14-55
Шевчук Сергей Андреевич
e-mail: shevchuk@ural.so-ups.ru, тел:8(343)359-23-24
www.so-ups.ru
Оперативная информация о работе ЕЭС России